ÜLKEMİZDE TV YAYINLARINDA KULLANILAN B/G SİSTEMLERİ

| NOMİNAL VF GİRİŞ DÜZEYİ | 1000 mV | GÖRÜNTÜ İÇİN MODÜLASYON TİPİ | AS C NEGATİF |
| --- | --- | --- | --- |
| SENKRON ORANI | %30 | SES İÇİN MODÜLASYON TİPİ | F 3 |
| GÖRÜNTÜ TARAMA TARZI | GEÇMELİ | GÖRÜNTÜ İÇİN ARA FREKANS | 38.9 MHz |
| TAM GÖRÜNTÜDE SATIR SAYISI | 625 | SES İÇİN ARA FREKANS | 33.4 MHz |
| ALAN FREKANSI | 50 | ARTIK TAŞIYICI RF DÜZEYİ | %10 |
| SATIR FREKANSI | 15625 | KARARTMA SÜRECİNCE RF DÜZEYİ | %73 |
| SENKRON SÜRESİ | 4.7 ( Sn | SES ÖNVURGU | 50 (sn |
| HER SATIRDAKİ KARARTMA | 12 ( | MAKSİMUM DEVİASYON | 50 kHz |
| HER ALANDAKİ KARARTMA | 25 SATIR | PİLOT TAŞIYICI | 54687 Hz |
| VF BANT GENİŞLİĞİ | 5 MHz | STEREO PİLOTU | 117 Hz |
| RENK KODLAMA TARZI | PAL | DUAL PİLOTU | 275 Hz |
| RENK TAŞIYICISI | 4.433618 MHz | SES GÖRÜNTÜ GÜCÜ | %10 |
| RENK TAŞIYICISININ MODÜLASYONU | KARASEL (QUAM) | RF BANT GENİŞLİĞİ | 7 MHz |
| AF BANT GENİŞLİĞİ | 15 kHz | UHF KORUMA BANDI | 1 MHz |